## Slide 1
タブレットPOSアプリのプロセス
デバイスコネクタのプロセス
業務画面／ViewModel
デバイス制御層
既存ライブラリによる
機器制御
周辺機器
操作の要求
結果／通知

## Slide 2
POS端末のウィンドウズ環境
1 タブレットPOS端末アプリ
MAUIプロセス
3 周辺機器
2 デバイスコネクタ
業務判断／デバイス操作の依頼
自動釣銭機：GLORY RT-300／RAD-300
ドロア：SHARP UP-J36DW3
カスタマディスプレイ：SHARP RZ-4DP1
決済端末：CAFIS Arch Saturn
レシートプリンター：SHARP 80mm
※ アプリから実機を直接呼び出しません。
Windows別プロセス
既存デバイス資源の呼出し
コマンド通信用パイプ 要求（アプリ→コネクタ） 同期応答（コネクタ→アプリ）
イベント通知用パイプ
非同期イベント（コネクタ→DeviceCtrl受信処理）
実機制御（コネクタ→機器） 結果（機器→コネクタ）
1 タブレットPOS端末アプリ（アプリプロセス）
2 デバイスコネクタ（Windows別プロセス）
3 周辺機器
POS端末のウィンドウズ環境
2.3 既存デバイス資源呼出し
2.2 コマンド実行
2.1 プロセス・通信サービス
1.2 デバイス制御層
1.1 アプリケーション層（業務・プロセス管理）
2.2.2 要求変換・コマンド制御
1.1.3 デバイスコネクタ プロセス管理
1.1.2 アプリライフサイクル
2.2.1 デバイスID別順序制御
1.2.1 設定・制御方式選択
1.2.3 同期結果変換
2.3.1 デバイスコネクタ内部実装
OPOS／OCX／既存DLL
2.1.1 起動・停止管理
Mutexによる二重起動防止
2.1.2 コマンド受付
1.2.2 コマンド通信
2.1.3 イベント配信
2.2.3 デバイス管理
3.1 自動釣銭機（GLORY RT-300／RAD-300）
3.2 ドロア（SHARP UP-J36DW3）
3.3 カスタマディスプレイ（SHARP RZ-4DP1）
2.2.4 デバイスコネクタ側設定
1.2.4 アプリ側設定
デバイス処理結果は同期応答とは別経路で配信し、アプリの購読処理へ通知します。
コマンド通信用パイプ 要求／同期応答
1.1.1 画面・業務処理
OSプロセス制御
デバイス処理結果
3.4 決済端末（CAFIS Arch Saturn）
イベント通知用パイプ 非同期イベント
1.2.5 共通デバイス通信契約 Pos.DeviceContracts
要求・応答・イベント・識別子・既定値
同一デバイスへの要求は
デバイスID単位で順序制御し、
並行実行による競合を防止します。
デバイスコネクタはアプリと
は別プロセスで管理します。
起動・停止はアプリのライフサイクルに
合わせて制御します。
3.5 レシートプリンター（SHARP 80mm）
制御／結果

## Slide 3
1 起動フェーズ
2 デバイス操作フェーズ
3 終了フェーズ
3.2 所有プロセスか
2.7 運用を継続するか
2.4 同期結果を 確定できたか
1.6 起動準備が
完了したか
3.3 停止要求を送信して 終了を監視
1.3 既存プロセスを確認し 未起動時だけ起動
2.6 通信失敗を返却
送信後は自動再送なし
1.2 設定を準備
JSON取込 → SQLite
不可時：SQLite読込
2.2 接続を確認して コマンド要求を送信
2.3 順序制御して
対象デバイスを制御
決済端末とレシートプリンターは
Windows OPOSを利用
2.5 正常応答または 失敗応答を返却
1.8 起動を中止して 異常を記録
2.1 デバイス操作を依頼
3.1 ウィンドウ終了
イベント受信を停止
1.1 ウィンドウ生成
1.7 イベント受信を開始して
運用開始
いいえ
はい
はい
いいえ
はい
いいえ
はい
はい
いいえ
失敗応答と通信失敗を区別します。 同期結果を確定できない 要求は自動再送しません。
アプリが起動した所有 プロセスだけを停止対象とします。 既存プロセスは停止しません。
決済端末とレシートプリンターはWindows OPOSを利用します。
デバイス処理結果はイベント受信処理へ通知します。
1.4 デバイスコネクタは Mutexで二重起動防止
1.5 通信・対象デバイスを準備
3.5 10秒以内に
終了したか
3.6 所有プロセスツリーを
強制終了
3.7 終了処理完了
1.4 デバイスコネクタが
接続とデバイスを停止
いいえ